## Slide 1
Ribbing in inertial liquid entrainment : stability analysis & simulations
Matthieu Drilhon, Pierre Trontin, Jean-Philippe Matas, J. John Soundar Jerome
Claude Bernard Lyon 1 University.
Fluid Mechanics and Acoustics Laboratory (LMFA).
Lyon, France.
1

## Slide 2
Problem characterization
Formation of liquid sheets behind the wheels.
Periodic patterns in axial direction.
sheets
Laboratory experiments.
2

## Slide 3
Problem characterization
2 types of instabilty :
Rayleigh-Taylor (RT) where a heavy fluid is accelerated into a light fluid (f1 and f2).
Saffman-Taylor (ST) where a less viscous fluid pushes a more viscous fluid.
3

## Slide 4
Ribbing observation/model in the past
Ribbing for this configuration observed by Moffatt 1977, for creeping flow (syrup):
“Centrifugal acceleration, though weak compared withn gravity at the rotation speeds considered, can have a slow cumulative effect over a large number of revolutions, and it seems certain that centrifugal forces are in some way responsible for the instability”
Similar ribbing also described by Yih 1960 (glycerin):
  Wavelength varies steeply with rotation rate.
  Driven by centrifugal acceleration.
  Model, but without gravity.
Trend not observed in wheel experiments.
Sheet spacing does not depend on wheel rotation speed.
4

## Slide 5
Ribbing observation/model in the past
Liquid entrained between two cylinders:
5
Similar ribbing observed between contrarotating cylinders, Coyle JFM 1990
In both cases, instability relies on pressure gradient against interface, due to Couette-Poiseuille flow in diverging gap (similar to Saffman-Taylor mechanism), see e.g. Reinelt JFM 1995
Printer instability
Instability of the same type for an open, inertial flow with a single cylinder ?
5

## Slide 6
Complementary use of experiments and numerical simulations.
Experiments
Direct numerical sumulations
6

## Slide 7: II. Simplification du problème
Fig 1: Représentation modèle 3D brut
7
L0
H0
h0
R0
CL
CL
CL
l0
Problème 3D :
6 Conditions Limites
Problème non symétrique
Domaine de taille L0*H0*l0 ()
Problème 3D (non plan à priori)
Géométrie complexe
Points d’intérêts:
  Épaisseur de film entrainé 3D
  Ménisque 3D (instabilités)
  Confinement
  Temps de calcul
  Géométrie complexe
Phase 1
Phase 2

## Slide 8: II. Simplification du problème
Fig 2: Représentation 2D du problème
8
L0
H0
R0
h0
Phase 1
Phase 2
Problème 2D :
4 Conditions Limites
Problème non symétrique
Domaine de taille L0*H0 ()
Problème plan
Formes complexes peu documentées
Points d’intérêts:
  Épaisseur de film entrainé 2D
  Ménisque 2D (instabilités 3D)
  Confinement
  Temps de calcul
  Géométrie complexe
CL
CL
CL
CL

## Slide 9: II. Simplification du problème
9
Problème 2D simplifié:
4 Conditions Limites
Pseudo symétrie du problème
Reduction du domaine d’étude
Domaine de taille L0/2*H0 ()
Problème plan
Forme peu complexe relativement documentée
Points d’intérêts:
  Épaisseur de film entrainé 2D
  Ménisque 2D (instabilités 3D)
  Confinement
  Temps de calcul
  Géométrie complexe
Fig 3: Représentation 2D simplifée du problème
Phase 1
Phase 2

## Slide 10: II. Simplification du problème
10
Problème 2D simplifié:
Analogie avec écoulement plaque plane tangentielle inclinée
Confinement
Documenté
Points d’intérêts:
  Épaisseur de film entrainé 2D
  Ménisque 2D (instabilités 3D)
  Confinement
  Temps de calcul
  Géométrie complexe
Fig 4 : Représentation 2D simplifée du problème

## Slide 11: II. Simplification du problème
11
Problème 2D :
4 Conditions Limites
Symétrie du problème
Domaine de taille L0*H0()
Problème plan
Problème simple très documenté
Points d’intérêts:
  Épaisseur de film entrainé 2D
  Ménisque 2D (instabilités 3D)
  Confinement
  Temps de calcul
  Géométrie complexe
Fig 6: Représentation 2D du problème sous la forme du problème de Landau Levich
Fig 5: Problème de Landau Levich
Phase 1
Phase 2
U0

## Slide 12: II. Simplification du problème
Fig 7 : Stratégie résolution du problème
12
Validation
Validation
Validation
Phase 1
Phase 2

## Slide 13: III. Présentation du code de calcul Basilisk
13
Basilisk est un outil de simulation numérique pour la mécanique des fluides (CFD) spécialisé pour le diphasique à phases incompressibles immiscibles
Open Source
Langage: C
Applications: Recherche
Communauté active pour le support et le développement.
Documentation: Ressources et tutoriels disponibles pour faciliter l'apprentissage

## Slide 14: III. Présentation du code Basilisk
Fig 8: Exemple Maillage + répartition phase Basilisk
Fig 8: Zoom VOF Basilisk
14

## Slide 15: IV Résultats : Ecoulement plaque plane
Fig 10: Simulation Laudau Levich
Fig 11: Simulation Laudau Levich
Avec confinement
15

## Slide 16: IV Résultats : Ecoulement plaque plane
Fig 12: Interface : Formes de Ménisques obtenus en comparaison avec la littérature
16

## Slide 17: IV. Résultats : Ecoulement cylindre 2D
Fig 13: Ecoulement autour du cylindre
Fig 14: Densité locale de mailles
17

## Slide 18: IV. Résultats : Ecoulement cylindre 2D
Fig 15: Champ de vitesse autour du cylindre
Fig 16: Ligne de courants dans l’expérience de Rabaud
18

## Slide 19: IV. Résultats : Ecoulement cylindre 3D
Fig 17: Interface 3D liquide gaz
19
Ondes d’instabilité capillaires