## Slide 1: Automatisation du renouvellement de milieu de culture cellulaire.
Princesse Agbendaa, Valentin Chalutb, Caterina Tombab, Anne-Laure Demana,b
a Département GEP, Univ. Lyon1, France
b Institut des Nanotechnologies de Lyon INL- UMR 5270, Lyon, France

## Slide 2: Institut des Nanotechnologies de Lyon
Matériaux Fonctionnels & Nanostructures
Electronique
Lumière
Bioingénierie et Santé
Capteurs biomédicaux
Lab On Chip et
Instrumentation
Chimie et
Nanobiotechnologies
Equipe « Dispositifs pour la Santé et L’Environnement » (DSE)
Journées de rencontre de la Graduate Initiative EIF – 11 et 12 juillet 2024

## Slide 3: Groupe Lab On Chip et Instrumentation
Avantages:
  Réduction des volumes des échantillons :
    Diminution des temps d ’analyses et de leurs coûts
  Multifonctions, parallélisation
  Portabilité, compacité du dispositif
  Usage unique
  Manipulation et caractérisation de micro ou nano-objets
Laboratoire d’analyses
Laboratoire sur puce
(Stanford)
Journées de rencontre de la Graduate Initiative EIF – 11 et 12 juillet 2024

## Slide 4: Groupe Lab On Chip et Instrumentation
 Matériaux
 Procédés
 Micro-nanofluidique
 Détection en microsystème
 Préparation d’échantillons
 Modélisation mutliphysique
 Microsystèmes pour le diagnostic
 Méthodes de caractérisation
Laboratoires sur Puce
 Instrumentation
Journées de rencontre de la Graduate Initiative EIF – 11 et 12 juillet 2024

## Slide 5: Intestin sur puce - Mimer sa physiologie
Structure complexe
Tube
(~1.2 cm rayon externe*)
Courbures
(~2 mm de haut*)
Microstructures
(~500 µm de haut*)
Mouvements complexes
Mouvements musculaires
(~4 mm d’amplitudee ~10 fois/min*)
Mouvements externes
150µm
2cm
1mm
Développement de l’irgane
(~100-500 µm d’amplitude*)
*in humans
Kugler P. et al, 2014
Poling H. M. et al., 2022
Barker N., 2014
Mckeown, S. J. et al., 2013
(2)
(1)
(1)
Pathologies induites
Nécessité de traitements plus efficaces
Pathologies induites
(4)
(4)
a)
b)
c)
d)
50µm
(3)
Journées de rencontre de la Graduate Initiative EIF – 11 et 12 juillet 2024

## Slide 6
Complexe à étudier
Questions éthiques
Modèles in vivo
Différent de l’humain
Limite du modèle in-vivo
Journées de rencontre de la Graduate Initiative EIF – 11 et 12 juillet 2024

## Slide 7: L'essor de nouveaux modèles in vitro
Modèle In Vitro
(5) Sato, T. et al., 2009
(6) Hombalkar S., 2021 : https://www.scienceabc.com/
Auto-organisation cellulaire
Compartimentation cellulaire
Microstructures apparentes
Organe sur puce
(6)
Organoides
(5)
Reproduire les propriétés physico-chimiques et mécaniques de l’organe
Mimer sa micro-structure
Maitriser la perfusion
Journées de rencontre de la Graduate Initiative EIF – 11 et 12 juillet 2024

## Slide 8: Stratégie envisagée pour développer un intestin sur puce
  Culture of organoids
  Culture d'organoïdes sur des substrats mobiles et microstructurés
  Développement et caractérisation de substrats magnétiques
  Development of villi replicas
  Répliques de villosités
  Cultures d’orgnaoïdes
Journées de rencontre de la Graduate Initiative EIF – 11 et 12 juillet 2024
Notes: CTCs are relevant biomarkers for therapeutic monitoring of disseminated cancers with a poor prognosis or highly resistant to 2nd and 3rd line treatments: lung, advanced breast, colon

## Slide 9: Stratégie envisagée pour développer un intestin sur puce
  Culture of organoids
  Culture d'organoïdes sur des substrats mobiles et microstructurés
  Développement et caractérisation de substrats magnétiques
  Development of villi replicas
(11) Hu W. et al., 2018
(11)
  Répliques de villosités
  Cultures d’orgnaoïdes
Journées de rencontre de la Graduate Initiative EIF – 11 et 12 juillet 2024
Notes: CTCs are relevant biomarkers for therapeutic monitoring of disseminated cancers with a poor prognosis or highly resistant to 2nd and 3rd line treatments: lung, advanced breast, colon

## Slide 10: Stratégie envisagée pour développer un intestin sur puce
  Culture of organoids
  Culture d'organoïdes sur des substrats mobiles et microstructurés
  Développement et caractérisation de substrats magnétiques
  Development of villi replicas
(11) Hu W. et al., 2018
  Répliques de villosités
50µm
(3)
  Cultures d’orgnaoïdes
Journées de rencontre de la Graduate Initiative EIF – 11 et 12 juillet 2024
Notes: CTCs are relevant biomarkers for therapeutic monitoring of disseminated cancers with a poor prognosis or highly resistant to 2nd and 3rd line treatments: lung, advanced breast, colon

## Slide 11: Stratégie envisagée pour développer un intestin sur puce
  Culture of organoids
  Culture d'organoïdes sur des substrats mobiles et microstructurés
  Développement et caractérisation de substrats magnétiques
  Development of villi replicas
(11) Hu W. et al., 2018
  Répliques de villosités
30 µm
  Cultures d’orgnaoïdes
Journées de rencontre de la Graduate Initiative EIF – 11 et 12 juillet 2024
Notes: CTCs are relevant biomarkers for therapeutic monitoring of disseminated cancers with a poor prognosis or highly resistant to 2nd and 3rd line treatments: lung, advanced breast, colon

## Slide 12
Cultures d’organoïdes intestinaux
Culture fragile et contraignante :
250µm
Organoïdes 3D dans domes de matrigel
3D
Organoïdes 2D déposés sur matrgiel réticulé
2D
(13)
Hoechst
CK20
Lys
Noyau Cellulaire
Protéines des cellules différenciées
(domaines de villosités)
Protéines des cellules Paneth (oemaines de crytpes)
Journées de rencontre de la Graduate Initiative EIF – 11 et 12 juillet 2024
Notes: Contrary to tissue biopsy
Non-invasive=Frequent insight+adapted for tumor not easily accessible
lung, advanced breast, colon.

## Slide 13
Cultures d’organoïdes intestinaux
Culture fragile et contraignante :
  Obtention des organoïdes au bout de 8 à 10 jours
  Changement du milieu tous les jours ou tous deux jours selon le stade de croissance
Exige la présence quotidienne
Actuellement à l’INL :
Manipulation manuelle
Systèmes commercialisés
Moins flexible
Prix : 2000 euros
Automate pour de gros volumes de culture
Contrainte du prix
Journées de rencontre de la Graduate Initiative EIF – 11 et 12 juillet 2024
Notes: Contrary to tissue biopsy
Non-invasive=Frequent insight+adapted for tumor not easily accessible
lung, advanced breast, colon.

## Slide 14: Objectif du stage de M1
Conception d’un dispositif pour le renouvellement automatique du milieu de culture cellulaire
Débit : 0,5-2 mL/min
Fonctionnement autonome, programmé plusieurs jours à l’avance
Stage de M1 : Princesse Agbenda, étudiante en M1 EEEA, cursus Electronique
Contexte : Electronique, Informatique
Période : 08/04/2024 – 24/05/2024
24/06/2024 – 25/07/2024
Localisation : INL, La Doua, Villeurbanne
Journées de rencontre de la Graduate Initiative EIF – 11 et 12 juillet 2024

## Slide 15: Objectif du stage de M1
CELLFLOW
Journées de rencontre de la Graduate Initiative EIF – 11 et 12 juillet 2024

## Slide 16: Micro-pompes
TFS (Takasago Fluidic Systems)
Prix ~= 200 euros
Alimentation : 3V
6 Voies
Compatible Arduino
Tuyaux stérilisables
Flux d’aspiration continu
POMPE PERISTALTIQUE
LE PERISTALTISME
Journées de rencontre de la Graduate Initiative EIF – 11 et 12 juillet 2024

## Slide 17: Micro-pompes : caractérisation
Caractérisation des pompes
Différents systèmes d’alimentation  3V
Impact des tuyaux
Méthode
Journées de rencontre de la Graduate Initiative EIF – 11 et 12 juillet 2024

## Slide 18: CellFlow – version 1
Journées de rencontre de la Graduate Initiative EIF – 11 et 12 juillet 2024
Arduino : Atmega 2560

## Slide 19: CellFlow – version 1
Journées de rencontre de la Graduate Initiative EIF – 11 et 12 juillet 2024
Adaptateur
Clavier
Atmega 2560
Ecran LCD

## Slide 20: CellFlow – version 1
Journées de rencontre de la Graduate Initiative EIF – 11 et 12 juillet 2024
Carte de puissance
Adaptateur
Clavier
Atmega 2560
Ecran LCD
Pompe

## Slide 21: CellFlow – version 1
Conception de la boite et des accessoires à l’aide de Fusion 360
Imprimante : Anycubic i3 Mega
Matière utilisée : Le PLA (acide polylactique)
Journées de rencontre de la Graduate Initiative EIF – 11 et 12 juillet 2024

## Slide 22: CellFlow – version 1
Débit moyen de 928 µl/min
65 secondes pour déplacer 1ml de liquide
Journées de rencontre de la Graduate Initiative EIF – 11 et 12 juillet 2024
Configuration du renouvellement journalier
Configuration du début et fréquences de déclenchement

## Slide 23: CellFlow – version 1
Débit moyen de 928 µl/min
65 secondes pour déplacer 1ml de liquide
Journées de rencontre de la Graduate Initiative EIF – 11 et 12 juillet 2024
Mode tests
Configuration du renouvellement journalier
Renouvellement manuel
Configuration du début et fréquences de déclenchement

## Slide 24: CellFlow – version 1
Débit moyen de 928 µl/min
65 secondes pour déplacer 1ml de liquide
Journées de rencontre de la Graduate Initiative EIF – 11 et 12 juillet 2024
Mode tests
Configuration du renouvellement journalier
Renouvellement manuel
Affichage des paramètres de configuration
Configuration du début et fréquences de déclenchement

## Slide 25: CellFlow – version 1
Journées de rencontre de la Graduate Initiative EIF – 11 et 12 juillet 2024

## Slide 26: CellFlow – Exposition Meet&Fabrik
Exposition du CELLFLOW au Meet and Fabrik 2024
28 et 29 Juin
Journées de rencontre de la Graduate Initiative EIF – 11 et 12 juillet 2024

## Slide 27: CellFlow – version 2
Amélioration du dispositif CellFlow
Interface homme/machine : écran tactile et LEDs
Nouveaux capteurs et périphérique : capteur humidité, module RTC
Nouveau boitier  comptabilité du système avec l’incubateur : 100% humidité et 37°C
Journées de rencontre de la Graduate Initiative EIF – 11 et 12 juillet 2024

## Slide 28: CellFlow – version 2
Amélioration du dispositif CellFlow
Interface homme/machine : écran tactile et LEDs
Nouveaux capteurs et périphérique : capteur humidité, module RTC
Nouveau boitier  comptabilité du système avec l’incubateur : 100% humidité et 37°C
Journées de rencontre de la Graduate Initiative EIF – 11 et 12 juillet 2024

## Slide 29: CellFlow – version 2
Amélioration du dispositif CellFlow
Interface homme/machine : écran tactile et LEDs
Nouveaux capteurs et périphérique : capteur humidité, module RTC
Nouveau boitier  comptabilité du système avec l’incubateur : 100% humidité et 37°C
Journées de rencontre de la Graduate Initiative EIF – 11 et 12 juillet 2024

## Slide 30: CellFlow – version 2
Amélioration du dispositif CellFlow
Interface homme/machine : écran tactile et LEDs
Nouveaux capteurs et périphérique : capteur humidité, module RTC
Nouveau boitier  comptabilité du système avec l’incubateur : 100% humidité et 37°C
Journées de rencontre de la Graduate Initiative EIF – 11 et 12 juillet 2024

## Slide 31: CellFlow – version 2
Amélioration du dispositif CellFlow
Interface homme/machine : écran tactile et LEDs
Nouveaux capteurs et périphérique : capteur humidité, module RTC
Nouveau boitier  comptabilité du système avec l’incubateur : 100% humidité et 37°C
VUE DE FACE
Journées de rencontre de la Graduate Initiative EIF – 11 et 12 juillet 2024

## Slide 32: CellFlow – version 2
Amélioration du dispositif CellFlow
Interface homme/machine : écran tactile et LEDs
Nouveaux capteurs et périphérique : capteur humidité, module RTC
Nouveau boitier  comptabilité du système avec l’incubateur : 100% humidité et 37°C
VUE DE FACE
VUE DE DESSUS
Journées de rencontre de la Graduate Initiative EIF – 11 et 12 juillet 2024

## Slide 33: CellFlow – version 2
Amélioration du dispositif CellFlow
Interface homme/machine : écran tactile et LEDs
Nouveaux capteurs et périphérique : capteur humidité, module RTC
Nouveau boitier  comptabilité du système avec l’incubateur : 100% humidité et 37°C
VUE DE FACE
VUE DE DESSUS
Journées de rencontre de la Graduate Initiative EIF – 11 et 12 juillet 2024

## Slide 34: Conclusions et perspectives
Développement d’un premier système CellFlow fonctionnel
Développement en cours d’une seconde version
Compatible avec l’incubateur
Plus conviviale
Notice technique
Test de cultures cellulaires courant juillet
Apport de ce stage
Découverte du monde de la recherche, équipements de pointe
Développement d’aptitudes analytiques et méthodiques pour la résolution de problèmes
Mise en œuvre de compétences du master et acquisition de nouvelles
Compétences en communication scientifique, travail d’équipe et présentations professionnelles
Journées de rencontre de la Graduate Initiative EIF – 11 et 12 juillet 2024